OBEC  RATNOVCE

Obecný úrad Ratnovce, 922 31 Ratnovce č. 152

č.j. 151/2018 – Ba / SP                                                                                                           dňa  07.11. 2018

# stavebné   povolenie

Stavebník – Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení : Mariposa, s.r.o., Ostrov č. 452 (na základe zmluvy o spolupráci č. 1713200026-ZoSzo dňa 9.5. 2017) – podal dňa  20.06. 2018 a doplnil dňa 08.10. 2018 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu : „IBV Ratnovce (Medzi Váhmi)“

Súbor objektov :

SO 01 – VN vedenie káblové (bod 162-159 nový)

SO 02 – Rozšírenie NN vedenia

PS 01 – Nová distribučná transformačná stanica

SO 03 – Demontáže NN, VN

na pozemkoch v k.ú. Ratnovce a k.ú. Banka.

Obec Ratnovce ako stavebný úrad príslušný podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej iba „stavebný zákon“), v znení neskorších predpisom a určenia č. OU-TT-OVBP2-2018/009624/Kos/12urč, zo dňa 26.02. 2018, prerokovala  v stavebnom konaní žiadosť so známymi účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi postupom podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona.

Stavebný úrad posúdil žiadosť podľa ust. §§ 37, 39, 39a  a 62 stavebného zákona, ust. § 8 a § 9 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a ust. vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, a na základe tohto posúdenia stavebný úrad podľa ust. § 66 stavebného zákona a ust. § 10 vyhl.č. 453/2000 Z.z.

p o v o ľ u j e  l í n i o v ú   s t a v b u

„SO 01 – VN vedenie káblové (bod 162-159 nový)

SO 02 – Rozšírenie NN vedenia

PS 01 – Nová distribučná transformačná stanica

SO 03 – Demontáž NN, VN“

predpokladaný náklad stavby : 153 000  €

na pozemkoch v k.ú. Ratnovce a k.ú. Banka

v  tomto rozsahu :

SO 01 - VN vedenie káblové (bod 162-159 nový) :

Časť A.) z jestvujúceho podperného bodu č. 162 vedenia 372 sa zrealizuje prechod do 22 kV vedenia 3xNA2XS2Y 1x240 mm2 o dĺžke cca 590 m. Vedenie začína v koncovkách vonkajších POLT 24D/1XI. Trasa od podperného bodu 162 bude pokračovať popri štátnej cesty II/507 cca. ckm 89,230. V súbehu s touto cestou zľava po okraji role (rozhranie svahu  cesty a role). Trasa pokračuje smerom k Ratnovciam po ľavej strane cesty cca ku km 59,065. Tu sa trasa spojí s úsekom c) trasa prekrižuje cca. v ckm 89,020 cesty II/507 potok. Realizácia riadením podtlačením – uloženie min. 1,0 m pod dnom potoka / kanálu odvodňovacieho. Po prekrižovaní kanálu vstupuje trasa do katastra obce Ratnovce. Vedenie sa bude ukladať po okraji cesty a role smerom ku ckm 88,851. Trasa sa ďalej odkloní a vstúpi do IB. Tu sa vedenie bude ukladať v zelenom páse. Trasa prekrižuje plánované miestne cesty (3x). Vedenie sa tu nakoniec zatiahne do novej TS umiestnenej pri budúcej miestnej  ceste na verejnom priestranstve. Vedenie sa ukončí v rozvádzači SIMENS RRT v novej transformačnej stanici. Ukončenie na koncovkách vnútorných IXSU F5131 resp. PPLT24S/1XI. Zvodiče 2SS15N-RP. Nový úsek v zemi bude realizovaný káblom 3 x NA2XS2Y 1x240 mm2 o dĺžke cca 1385 m.

Časť B.) Z transformačnej stanice sa vytiahne vedenie spätne smerom k štátnej ceste II/507 trasa v tejto časti kopíruje prívod vedenia v zmysle bodu a). Ďalej trasa pokračuje smerom ku kanálu – opäť trasa v tejto časti kopíruje prívod vedenia v zmysle bodu a). Trasa prekrižuje kanál a cca. v ckm 89,065 prekrižuje štátnu cestu. Trasa v tomto úseku skončí zo súbehom s prívodom podľa bodu a). Vedenie sa podtlačí v ckm 89,065 cesty II/507 min. 1m pod povrchom cesty. Za cestou bude trasa pokračovať po  okraji role a miestnej cesty. Trasa bude ďalej pokračovať po okraji miestnej cesty a vráti sa smerom k miestnej ceste v Ratnovciach (Sanuhel/Adamča – IBCV 10 RD vybudovaná). Trasa bude ďalej kopírovať miestnu cestu popri jestvujúcich rozvodoch a ukončí sa v TS jestvujúce – TS Samuhel (TS 0062-126) na koncovkách vnútorných POLT24D/1XI. Dĺžka vedenia 3 x NA2XS2Y 1x 240 mm2 o dĺžke cca. 730 m. Nový úsek v zemi bude realizovaný káblom 3 x NA2XS2Y 1x240 mm2 o dĺžke cca 1385 m.

Časť C.) Z transformačnej stanice TS 0062-162 sa vytiahne vedenie spätne smerom k vzdušnému vedeniu 372. Trasa pôjde popri miestnej ceste smerom pod vzdušné vedenie 22 kV. Vedenie sa ukončí na vloženom podpernom bode  vn vedenia 159 nový – Db10,5/20. Vedenie sa ukončí na koncovkách vonkajších POLT 24D/1XI. Dĺžka vedenia 3 x NA2XS2Y 1x 240 mm2 o dĺžke cca 50m. Na ochranu voči predpätiu sa použijú zvodiče 2SS15N-RP.

SO 02 – Rozšírenie NN vedenia :

V rámci lokality sa plánuje výstavba rodinných domov – 56 ks po 25A, alternatívne s 32A ističmi v RE, predpoklad nízkoenergetické takmer pasívne s 25 A. z transformačnej stanice navrhujeme vytiahnutie káblov z novej transformačnej stanice TS distribučnej typu NAYY-J 4x240 mm2. prvý sa vytiahne kábel NAYY-J4x240 mm2 – 155 m z novej TS smerom na SR č. 1, kábel bude ukladaný v zelenom páse, pričom 3x sa prekrižujú miestne cesty plánované. Ukončenie v skrini (č.1) – typ SRPP10 – 3x400A+8x160A pilierová plastová umiestnená na hranici pozemkov na verejnom priestranstve, uzemnenie v skrine 5 Ohm. Druhý kábel sa vytiahne kábel NAYY-J 4x 240 mm2 – 165 m z novej TS smerom na SR č. 1, kábel bude ukladaný v zelenom páse, pričom 3x sa prekrižujú miestne cesty plánované a zaslučkuje sa do rozpojovacích skríň č. 3 a č. 2. Skriňa bude typu č. 2 – SRPP7 – 3x 400A+5x160A a č. 3 – typu 3x400A+5x160A. Ukončenie v skriniach na hranici pozemkov na verejnom priestranstve, uzemnenie skrine 5 Ohm. Tretí kábel sa vytiahne kábel NAYY-J 4x240 mm2 – 22m z novej TS smerom na SR č. 4, kábel bude ukladaný v zelenom páse, pričom 1x sa prekrižujú miestne cesty  plánované a zaslučkuje sa do rozpojovacích skrine č. 4 – SRPP7 – 3x 400A+5x 160A pilierová plastová umiestnená na hranici pozemkov na verejnom priestranstve uzemnenie 5 Ohm. Štvrtý kábel sa vytiahne kábel NAYY-J 4x240 mm2 – 167 m z novej TS smerom na SR č. 6 a SR č. 5. Kábel bude ukladaný v zelenom páse, pričom 3x sa prekrižujú miestne cesty plánované a zaslučkuje sa do rozpojovacích skríň č. 6 a č. 5. Skriňa bude typu č. 6 – SR PP9 – 3x400A+7x160A a č. 5 – typu SRPP7 – SRPP7 – 3x400A+5x160A. Ukončenie v skriniach na hranici pozemkov na verejnom priestranstve, uzemnenie skrine 5 Ohm. Piaty kábel NAYY-J 4x240 mm2 – 90 m z novej TS sa zaústi do skrine smer RS č. 7 – typ SRPP9 – 3x400A+7x160A. Šiesty kábel sa vytiahne kábel NAYY-J 4x240 mm2 – 150 m z novej TS smerom na SR č. 8 a SR č. 7. Kábel bude ukladaný v zelenom páse, pričom 3 x prekrižujú miestne cesty plánované a zaslučkuje sa do rozpojovacích skríň č. 7. Skriňa č. 7 bude typu SRPP9 -3x400A+7x160A, uzemnenie 5 Ohm. Siedmy kábel sa vytiahne kábel NAYY-J 4x240 mm2 – 150 m z novej TS smerom na SR č. 9 a SR č8. Kábel bude ukladaný v zelenom  páse, pričom 3x sa prekrižujú miestne cesty plánované a zaslučkuje sa do rozpojovacích skríň č. 9 a č 8. Skriňa č. 8 bude typu SRPP9 skriňa (č.9) SRPP9  - 3x400A+8x160A, uzemnenie 5 Ohm.

PS 01 – Nová distribučná transformačná stanice :

Transformátor : použije sa olejový hermetizovaný s medeným vinutím vo vlnových nádobách, so zníženými stratami naprázdno, s krytím IP 00 – 630 kVA. Zapojenie Dyn1, 50 Hz, 22/0,42kV/0,24kV, uk = 6 %. Prepoj nn strany transformátora a rozvádzača nn bude káblami 3x NAYY-J 4x240 mm2 resp. 3x CHBU-O 2x240+ 1CHBU-J 2x240 mm2. Prepoj vn strany transformátora a rozvádzača vn bude káblom 22 kV 3xN2XS2Y 1x35 mm2. Transformátor bude na VN strane istený proti skratu poistkami vn FEEN 31,5 v odpínači 1TS.

NN rozvádzač :  navrhnutý skriňový RH, z 8-mi vývodmi – odpínačmi Multivert 400 A. Hlavný istič – BL1000SE305 s digitálnou spúšťou SE 1000 JDTV3. Nastavenie hlavného ističa bude na 1000A. Navrhujeme pre každé pole jedno celkové kontrolné meranie v rozvádzači cez meniče 1000/5. NN vývody budú vyzbrojené poistkovými odpínačmi Multivert 400A. Vývodové káble sú vedené spodkom cez priechodky RAYCHEM typu RDSS umiestnenými v prefabrikovanej vani príp. sa používajú priechodky do iných výrobcov.

VN rozvádzač : VN rozvádzač bude SIMENS 8DJH – zapojenie RRT. Bude pozostávať z troch polí 2x prívod v vn vedenia („E“) a 1 x vývod na transformátor („T“) – odpínač s poistkami EFEN 31,5A, zhášacie médium SF6 odpínač s vysokonapäťovými poistkami vn HH resp. EFEN 24 kV. Prívodné VN káble budú ukončené na koncovkách Raychem IXSU F5131. Spínacie zariadenie a prípojnice  sú umiestnené v tesnom zapuzdrení, naplnenom plynom SF6. Zariadenie je nepriepustné po dobu životnosti jednotky. Súčasťou rozvádzačov VN je jednotka pre kontrolu zhody fáz.

SO 03 – Demontáž NN, VN

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky :

| 01. | Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí prílohu tohto stavebného povolenia, a podmienok uvedených v tomto stavebnom povolení. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez súhlasu stavebného úradu. |
| --- | --- |

| 02. | Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy navrhovanej stavby organizáciou alebo osobou k tomuto oprávnenou podľa overenej projektovej dokumentácie. Doklad o vytýčení stavby predloží na kolaudácii stavby. |
| --- | --- |
| 03. | Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, a zároveň dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. |
| 04. | Pri výstavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy. |
| 05. | Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých stavebných výrobkov dokladovať pri kolaudačnom konaní. |
| 06. | Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby, a vytvorí podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu. |
| 07. | Stavebník je povinný viesť jednoduchý záznam o stavbe /pri jednoduchých stavbách /, resp. stavebný denník, ktorý spolu podpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor stavby. V tomto je povinný uviesť aj osoby vypomáhajúce na stavbe. V prípade úrazu je stavebník povinný zabezpečiť prvú pomoc zranenej osobe, vyžiadať lekársku pomoc a miesto úrazu zabezpečiť až do príchodu polície. V prípade ťažkej ujmy na zdraví alebo živote je stavebník povinný prípad oznámiť do 7 dní stavebnému úradu, ktorý vydal stavebné povolenie. |
| 08. | Stavebník pri výkone svojej funkcie je povinný nahradiť škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečiť uvedenie veci do pôvodného stavu. |
| 09. | Stavba bude dokončená do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia. Stavba bude realizovaná dodávateľsky zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. V súlade s ustanovením § 62 ods. 1 písmena d stavebného zákona stavebník oznámi meno a adresu (názov a sídlo) zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do 15 dní od skončenia výberového konania. |

10. Osobitné podmienky :

- Pred začatím výkopových prác na stavbe je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných inžinierskych sietí (ďalej iba IS) prostredníctvom ich správcov. V blízkosti existujúcich IS musia byť výkopové práce uskutočňované ručne, so zvýšenou opatrnosťou. Po ukončení prác musí byť terén uvedený do pôvodného stavu.

- V prípade neúnosnej zeminy (piesok, mokrý štrk) zastaviť výkopové práce a prizvať statika, ktorý určí postup ďalších prác.

- Projekt a realizácia stavby musia rešpektovať závery vyplývajúce z posúdenia jednotlivých konštrukcií a konštrukčných prvkov.

- V zmysle cestného zákona je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách, a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. Na ceste nesmie byť skladovaný žiadny stavebný materiál.

- V zmysle ust. § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona v súčinnosti s ust. § 10 ods. 1 písm. j) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. stavebník oznámi (písomne) stavebnému úradu začatie stavby.

- V súlade s ust. § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona stavebník označí stavbu štítkom, z ktorého bude zrejmé číslo a dátum stavebného povolenia, dátum právoplatnosti, názov a pečiatka stavebného úradu.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava (vyjadrenie  zo dňa 16.1. 2018)

Vo vami vyznačenom priestore sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v správe ZSD a.s.

ZSD, a.s. sa vybuduje na základe Zmluvy o spolupráci č. 1713200026- ZoS so žiadateľom Mariposa  s.r.o. stavebné objekty

SO 01 – VN Prípojku

SO 02 – NNK rozvody

SO 03 – Demontáž

PS 01 – TS

SO 01 - VN vedenie káblové (bod 162-159 nový)

Pripojenie novo navrhovanej distribučnej TS na sieť energetiky sa zrealizuje odbočením z dvoch smerov – zaslučkovaním vedenia č. 372 cez TS0062-126.

Časť A.) z jestvujúceho podperného bodu č. 162 (oceľový stožiar) cez zvislý úsekový odpojovač 22-H-N-10,5-Ko (UVEI 22 kV PPN) obmedzovačmi napätia Raychem-HDA 24 NA NHP sa zrealizuje prechod do 22 kV vedenia 3xNA2XS2Y 1x240 mm2 v dĺžke cca 590 m a káblovými koncovkami typu Raychem HDA POLT 24D/1X0 z existujúceho VNV vedenia č. 372. Trasa od podperného bodu č. 162 bude smerovať k Ratnovciam po ľavej strane štátnej cesty do plánovanej stavby – Ratnovce IBV, Černok, VNK, TS, NNK. Vedenie sa zatiahne do novej TS v rozvádzači SIEMENS RRT. Ukončenie na vnútorných koncovkách POLT-24S/1XI.

Časť B.) Z novej transformačnej stanice sa vytiahne vedenie spätne smerom k štátnej ceste trasa v tejto časti kopíruje prívod vedenia v zmysle bodu A až po cestný kilometer 89/065, kde vedie podtlačkou cesty prechádza na druhú stranu a smeruje popri miestnej ceste do TS0062-126 na vnútorné koncovky. Dĺžka vedenia 3x NA2XS2Y 1x240 mm2 o dĺžke cca 730 m.

Časť C.) Z transformačnej stanice TS 0062-162 sa vytiahne vedenie smerom k podpernému bodu č. 159 vzdušného vedenia č.  372 a ukončí sa na novom vloženom podpernom bode č. 159 Db 10,5/20 vo vonkajších koncovkách zvislého úsekového odpojovača 22-H-N-10,5-Ko (UVEI 22 kV PPN). Dĺžka vedenia 3x NA2XS2Y 1x240 mm2 o dĺžke cca 50m. Na ochranu voči prepätiu sa použijú zvodiče prepätia 2SS15N-RP. Pri realizácii je potrebné uložiť aj trubku HDPE.

SO 02 – NNK rozvody

Napojenie objektov bude riešené NN káblami distribučnými rozvodmi z navrhovanej transformačnej stanice z ktorej budú uvedené 7 nových NN káblových vývodov typu NAYY-J 4x 240 mm2 v dĺžke 1001. Káble budú vedené po verejne prístupných priestranstvách a budú sľučkované cez rozpojovacie a istiace skrine SRPP v počte 8 ks. Nový rozvod bude zokruhovaný s existujúcou vzdušnou distribučnou sieťou na podperný bod č. 20 cez VRIS 1x200 pri č.d. 1.

SO 03- Demontáž VN

Pri realizácii bude zdemontované vzdušné VNV vedenie 22-3xAlRe6 70 mmm2 od vloženého podperného bodu 159 po podperná bod 162 (oceľový stožiar) v dĺžke 1170 m vrátane izolátorov a konzol.

PS 01-TS

Je navrhnutá distribučná kiosková transformačná stanica s vnútorným ovládaním Haramia EH8c. trafostanica bude osadená VN rozvádzačom SIEMENS 8HDJH- zapojenie RRT. Dve polia s odpínačom pre VN prívodné káble a jedno pole s VN poistkami pre vývod na transformátor 1x 630 k VA. NN rozvádzač je navrhnutý skriňový RH s 1x 10 vývodmi. Hlavný istič je navrhnutý typ BL 1000 s digitálnou spúšťou SE 1000 JDTV3, nastavenie hlavného ističa bude na 1000A. NN vývody budú vyzbrojené poistkovými odpínačmi – Multivert.

Požadujeme rešpektovať všetky jestvujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásme v zmysle ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a nadväzných legislatívnych predpisov. Uloženie VN a NN káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. Kábel ukladať do definitívne vybudovaných trás rozvodu. VN a NN káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí požadujeme uložiť do káblových chráničiek – korungované rúry FXKV ø200 pre VN káble a korungované rúry ø160 pre NN káble. Vrchnú hranu uloženia káblov pod spevnenými plochami a komunikáciami požadujeme v hĺbke 1000 mm. Požadujeme doložiť rezy uloženia kábla v celej dĺžke navrhovanej trasy vrátane koordinačných rezov pri križovaní s podzemnými inžinierskymi sieťami.

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím kontaktujte Ing. Milan Sobolčiak, T +421-(0) 335563167, F +421+(0)33-5545081, milan.sobolciak@zsdis.sk

Platnosť tohto vyjadrenia je 2. roky.

TAVOS, a.s. Piešťany (vyjadrenie č. 327/2017/MOc, zo dňa 20.04. 2018)

V lokalite výstavby, v extraviláne obce Ratnovce, naša vodárenská spoločnosť vlastní a prevádzkuje verejné vodovody. Pred začatím rekonštruovaných a výkopových prác je nutné presnú polohu verejných sietí v prevádzke a majetku našej spoločnosti vytýčiť pracovníkmi TAVOS, a.s., Divízia distribúcie vody Piešťany. Nové vedenia žiadame osádzať tak, aby bolo dodržené ochranné pásmo verejných vodovodov v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 9 ods 2. V prípade nepriaznivých priestorových podmienok požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť 1 m od okraja potrubia na každú stranu, prípadne podľa STN 736005 (Priestorová norma), umiestnenie je nutné vopred prenajať s pracovníkmi TAVOS a.s.

Pri križovaní s verejným vodovodom je nutné el. rozvod uložiť do chráničky s min. presahom 1 m na každú stranu. Súbehy a križovania musí prebrať prevádzkovateľ verejných sietí, prebratie potvrdiť v stavebnom denníku, inak nevydáme súhlas vyjadrenie k uvedeniu stavby do prevádzky. Za vyššie uvedených podmienok s PD súhlasíme.

SPP – distribúcia, a.s. Bratislava (vyjadrenie č. TD/NS/0589/2018/Ga, zo dňa 16.08.2018)

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP — distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 441b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu; stavebník je povinný oznámiť  začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik, tel.č. +421 32 626 5139) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác;

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení;

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení;

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov;

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok bude zaznamenaný do stavebného denníka;

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu;

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727;

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 – až 150 000 €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon;

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pred plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1,STN 12007-2,STN 12007-3,STN EN 12327,TPP 702 01,TPP 702 02;

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01;

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

UPOZORNENIE :

- Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohoto stanoviska použiť

- Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

- Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 16.08. 2019, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

- SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Slovak Telekom a.s., Bratislava (vyjadrenie č.j. 6611819921 zo dňa 11.07. 2018)

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Platnosť vyjadrenia je do 11.01. 2019.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti : František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289.

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických telekomunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si odborné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčene polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykonáva Slovak Telekom, a.s. základe samotnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi : František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289, 0902/719358. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

- Prílohy k vyjadreniu :  Všeobecné podmienky ochrany SEK, Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

Všeobecné podmienky ochrany SEK :

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner : Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE : V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s  rôznou funkčnosťou.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu   terénu.

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čís1o12129.

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE:

- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Dôležité upozornenie : Od 1.1. 2017 : V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré predchádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Krajský pamiatkový úrad Trnava (vyjadrenie č. KPUTT-2017/268-2/982/Grz zo dňa 04.01. 2017)

- Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.

- Podľa § 40 ods. 5 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metóda dmi archeologického výskumu.

Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie zn. OU-PN-OSZP-2017/000558, zo dňa 02.01. 2017)

- Počas prípravných prác a tiež počas samotnej výstavby nesmie dôjsť k poškodeniu okolitých drevín ani ich koreňového systému. Počas realizácie stavby je potrebné v zmysle STN 83 7010 zabezpečiť ochranu drevín rastúcich na dotknutých pozemkoch, tak aby nedošlo k ich poškodeniu.

- Podľa projektovej dokumentácie nedôjde z dôvodu realizácie stavby k výrubu drevín.

Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie zn. OU-PN-OSZP-2016/009563-Kč, zo dňa 16.12. 2016)

- V zmysle § 26 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia vydáva stanovisko len k územným plánom obcí a územným plánom zón (§ 26 ods. 3 písm. r);to znamená, že orgán ochrany ovzdušia nemá kompetenciu vydávať stanoviská (vyjadrovať sa) k predloženým projektovým dokumentáciám.

- V zmysle § 26 ods. 1 okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia vydáva súhlasy pre veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona o ovzduší.

- V prípade vzniku malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO), jeho povoľovanie spadá do kompetencie príslušnej obce v zmysle § 27 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. V zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. Súhlas sa vyžaduje až na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do užívania (do prevádzky) vrátane jeho zmien; žiadosť okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať údaje podľa § 17 ods. 2 zákona o ovzduší (podľa druhu požadovaného súhlasu).

- V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, jeho povoľovanie spadá do kompetencie Okresného úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Na umiestnenie, povolenie a užívanie stredného alebo veľkého zdroja vrátane ich zmien je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší. K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.

- Súhlas miestne príslušného orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší je záväzným stanoviskom a je potrebný pre vydanie stavebného  povolenia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie zn. OU-PN-OSZP-2016/009574-PE, zo dňa 21.12. 2016)

- Pre odpady vznikajúce počas realizácie stavby (výkopová zemina, betón, kamenivo, bitúmenové zmesi, zemina znečistená ropnými látkami, bet. stĺpy, oleje z transformátora, plasty, obaly, odpad z káblov, drevný a kovový odpad a pod.) zabezpečiť prednostne recykláciu a zhodnotenie organizáciou oprávnenou na uvedenú činnosť v zmysle zákona o odpadoch (ust. § 97, § 98 alebo § 89 zákona o odpadoch) alebo zabezpečiť zneškodnenie odpadov na riadnej skládke odpadov.

- Pri nakladaní s odpadmi počas stavebných prác plniť ust. § 12 a § 14 (povinnosti držiteľa odpadu) a ust. § 77 (nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) zákona o odpadoch a sním súvisiacich predpisov (evidencia odpadov,  ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadmi a pod.).

- Nebezpečné odpady (napr. oleje, obaly, kovy a iné odpady kontaminované nebezpečnými látkami) vzniknuté pri stavebných prácach odovzdať na základe zmluvy na zneškodnenie osobe oprávnenej na túto činnosť. Nebezpečné odpady zabezpečiť pred odcudzením, znehodnotením alebo iným nežiaducim únikom v zmysle § 25 zákona o odpadoch.

- Skladovanie odpadov na stavenisku obmedziť na minimum.

- Zmluvy a doklady o odbere odpadov počas výstavby oprávnenou organizáciou predložiť ku kolaudácii. Zdokladovať vznik, množstvo, zhodnotenie a zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby.

- Na využívanie odpadov (len inertných) na povrchovú úpravu terénu je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. Súhlas sa udeľuje len pre žiadateľa, ktorý takýto odpad reálne potrebuje na terénne úpravy.

Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie zn. OU-PN-OSZP- ŠVS/2016/009545-Dr, zo dňa 15.12.2016)

- Pred vydaním stavebného povolenia na uskutočnenie stavebného objektu : „PS 01 – Transformačná stanica“ je potrebné požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa ust. § 27 ods. 1 písm. c) zákona 364/2004 Zb. o vodách, ktorý bude podkladom k vydaniu stavebného povolenia na jeho realizáciu príslušným stavebným úradom.

- V prípade, že realizáciou predmetnej stavby dôjde ku križovaniu alebo súbehu inžinierskych sietí, je potrebné ešte pred zahájením prác požiadať správcov týchto sietí o vyjadrenie a nimi stanovené podmienky pri realizácii stavby dodržať.

- Ak pri stavebných prácach stavebník poškodí vodnú stavbu nachádzajúcu sa v dotknutom území, budú sa náklady na jej odstránenie považovať za vyvolanú investíciu a uvedenie vodnej stavby do pôvodného stavu sa bude realizovať na náklad investora stavby.

- Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd.

Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie (súhlas zn. OU-PN-OSZP- ŠVS/2018/006532-Dr, zo dňa 04.09.2018)

Podmienky súhlasu :

- Stavbu realizovať podľa dokumentácie predloženej tunajšiemu úradu.

- Pri stavebných prácach zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami, príp. zariadeniami alebo mechanizmami, ktoré tieto látky obsahujú tak, aby nedošlo k ich vniknutiu do povrchových a podzemných vôd.

- Prípadné úniky je prevádzkovateľ povinný okamžite posypať vhodným sorpčným materiálom, ktorý musí byť po vsiaknutí ropnej látky z plochy odstránení a vhodným spôsobom zlikvidovaný.

- Ak pri stavebných prácach stavebník poškodí vodnú stavbu nachádzajúcu sa v dotknutom území, budú sa náklady na jej odstránenie považovať za vyvolanú investíciu a uvedenie vodnej stavby do pôvodného stavu sa bude realizovať na náklad investora stavby.

- Pri realizácii stavby a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

Okresný úrad Piešťany odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (záväzné stanovisko č. OU-PN-OCDPK-2017/002287, zo dňa 03.03. 2017)

- Časti stavby „IBV Ratnovce (Medzi Váhmi) budú umiestnené v ochrannom pásme cesty II/507 v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.

- Časti stavby „IBV Ratnovce (Medzi Váhmi) budú v ochrannom pásme cesty II/507 umiestnené natrvalo.

- Žiadateľ je povinný  pri realizácii činnosti v cestnom ochrannom pásme dodržiavať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

- Toto záväzné stanovisko nie je povolením na zvláštne užívanie cesty podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a nevzťahuje sa na iné stavebné objekty.

- Po presnom vytýčení prác realizovaných v ochrannom pásme cesty je žiadateľ povinný prizvať pracovníka SaÚC TTSK Trnava, stredisko Piešťany, tel .č. 033/7621627, na ich odsúhlasenie, taktiež žiadateľ oznámi pracovníkovi SaÚC TTSK Trnava a pracovníkom Okresného úradu Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, tel. .č. 033/7330346, začatie prác v ochrannom pásme cesty.

- Žiadateľ je povinný po realizácii činnosti v cestnom ochrannom pásme uviesť terén v ochrannom pásme cesty II/507 do pôvodného stavu.

- Počas realizácie prác v ochrannom pásme cesty nesmie prichádzať k poškodeniu, znečisteniu vozovky cesty II/507 a nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

- Žiadateľ je povinný v prípade potreby zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas činnosti realizovanej v ochrannom pásme II/507 prenosným dopravným značením podľa určenia na použitie prenosného dopravného značenia, ktoré na základe žiadosti vydá Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

- Počas prác pri realizácie činnosti v cestnom ochrannom pásme nesmie byť na ceste II/507 uložený žiadny materiál, ani zemina z výkopov, cesta nesmie byť znečistená.  Prípadné znečistenie vozovky musí byť ihneď a dôkladne odstránené.

- Prípadne poškodenie vozovky, alebo súčastí cesty II/507, musí byť bezodkladne uvedené do pôvodného stavu.

- Realizáciou prác v ochrannom pásme nesmie prísť k narušeniu odtokových pomerov cesty II/507, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa.

- Žiadateľ je povinný bezodkladne oznámiť ukončenie prác na realizácii činnosti v ochrannom pásme cesty II/507 pracovníkom Okresného úradu Piešťany , tel č. : 033/7330346 a pracovníkom odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií SaÚC TTSK Trnava, stredisko Piešťany, tel .č. 033/7621627.

- Ak si to vyžiada verejný záujem, povoľujúci orgán si vyhradzuje právo toto povolenie doplniť, rozšíriť, poprípade i zrušiť, čím investorovi nevzniká nárok na uplatnenie a náhradu vzniknutých nákladov.

Okresný úrad Piešťany odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (rozhodnutie č. OU-PN-OCDPK-2018/007407, zo dňa 31.10. 2018)

1/ zvláštne užívanie cesty (ďalej ZUC), ktorým je priečne kríženie cesty II/507 bude zrealizované bezrozkopávkovým spôsobom – kolmým pretláčaním cesty podľa priloženej projektovej dokumentácie  s tým, že elektrický kábel bude uložený v chráničke, pričom vrch chráničky bude min. 1,2 m pod niveletou vozovky a kone chráničky budú presahovať okraje min. 1,0 m. Montážne jamy budú vzdialené od okraja vozovky cesty min. 1,5 m.

2/ ZUC vykonané pretláčaním cesty II/507 bude zrealizované v súlade so stanoviskom SaÚC TTSK Trnava, zn. 02537/2018/SÚCTt-6-5943 zo dňa 04.10. 2018 a stanoviskom RO PZ ODI Trnava,  zn. ORPZ-TT-ODI1-2018/000120-007 zo dňa 17.01. 2018

3/ Vykonávateľ stavebných prác pri realizácii ZUC a zároveň osobou zodpovednou za vykonanie prác bude žiadateľ : Jaroslav Samuhel, Lesná 4833/12, 921 01 Banka, tel č. 0908/874 444.

4/ Uložením inžinierskych sietí do telesa cesty II/507 nesmie dôjsť k narušeniu odtokových pomerov cesty II/507, čo by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa.

5/ Počas prác nesmie prichádzať k poškodzovaniu a znečisťovaniu vozovky, prípadne znečistenie musí  byť bezodkladne a dôkladne odstránené. Na ceste II/507 nemôže byť uložený žiadny materiál ani zemina z výkopov.

6/ Na ceste II/507 ani na chodníku nebudú umiestňované žiadne stavebné mechanizmy, dopravné prostriedky, náradie, alebo iné predmety súvisiace s vykonávanými prácami.

7/ Osoby, ktoré budú vykonávať prácu v blízkosti cesty, budú dodržiavať všetky predpisy súvisiace s pohybom chodcov po ceste, resp. predpisy osôb vykonávajúcich prácu na ceste.

8/ Cestná premávka na ceste II/507 nesmie byť ohrozená ani obmedzená. Žiadateľ je povinný v prípadne potreby zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky pri realizácii zvláštneho užívania cesty prenosným  dopravným značením podľa určenia na použitie dopravných značiek a dopravných zariadení, ktoré na základe žiadosti vydá Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

9/ Prípadné poškodenie cesty II/507, alebo jej súčastí (cestný svah, krajnice, priekopy) musí byť  uvedené do pôvodného stavu, taktiež terén po výkopoch!

10/ Začatie prác je žiadateľ povinný oznámiť pracovníkovi Okresného úradu Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, tel. č. : 033/ 733 03 46 a pracovníkovi SaÚC TTSK Trnava, majstrovi strediska Piešťany, tel. č. : 033/762 16 27, ktorý musí odsúhlasiť presné miesto napojenia a pretláčania, taktiež bude dohliadať nad spôsobom vykonávania prác a dodržiavaním podmienok tohto rozhodnutia.

11/ Žiadateľ je povinný bezodkladne oznámiť ukončenie prác na realizácii zvláštneho užívania cesty II/507 pracovníkom Okresného úradu Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, tel. č. : 033/ 733 03 46 a pracovníkovi SaÚC TTSK Trnava, stredisko Piešťany tel. .č. : 033/762 16 27.

12/ Práce na uskutočnení ZUC pretláčaním budú vykonané v termíne od 01.04. 2019 do 01.06. 2019 (mimo obdobia zimnej údržby ciest).

13/ Ak si to vyžiada verejný záujem, povoľujúci orgán si vyhradzuje právo toto povolenie doplniť, rozšíriť, prípadne i zrušiť, čím investorovi vzniká nárok na uplatnenie a náhradu vzniknutých nákladov.

14/ Toto rozhodnutie nie je povolením podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch (stanovisko na účel stavebného konania č.j. ORHZ-PN1 – 967-02/2016, zo dňa 19.12. 2016)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch posúdilo v súlade s § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti  stavby na stavebné konanie : „IBV Ratnovce – (Medzi Váhmi).“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnava – ODI (vyjadrenie č. ORPZ-TT-ODI-1-2018/000153-015 zo dňa 19.01. 2018)

Okresný dopravný inšpektorát Trnava súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a zároveň aj stavebného povolenia pri dodržaní nasledovných podmienok :

- Vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon, preto ODI Trnava žiada  pred realizáciou stavby predložiť projektovú dokumentáciu  :

- prenosné dopravné značenie v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť, alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a komunikáciách, alebo na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov ( cestný zákon).

- trvalé dopravné značenie ak príde k trvalej zmene dopravy po ukončení stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon)

- žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

- ODI Trnava Vás žiada predložiť aj kompletnú projektovú dokumentáciu pozemných komunikácií a spevnených plôch stavby „IBV Ratnovce (Medzi Váhmi)“ k vyjadreniu k územnému a následne k stavebnému konaniu.

Správa a údržba ciest TTSK Trnava (vyjadrenie č. 02537/2018/SÚCTt-6 5943/2018 zo dňa 04.10. 2018)

S krížením cesty II/507 prípojkou elektriky súhlasíme s týmito podmienkami :

Káblová prípojka musí byť riešená bez výkopovou metódou, vedená v chráničke, a to v hĺbke min. 1,20 m pod niveletou vozovky. Montážne jamy na pretláčanie musí byť za cestným telesom, min. 1,5 m od asfaltového okraja vozovky.

Nakoľko každý rok v čase od 15.11 – 31.03 prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty II/507 vykonávané mimo uvedený termín.

Začatie prác v dotyku s cestou II/507 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Piešťany, č. tel. 033/7621627. Premávka na ceste II/507 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov.  Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

Trnavský samosprávny kraj – Správa a údržba ciest TTSK, Trnava (vyjadrenie č. 03316/2017/SÚC Tt – 2 - 225, zo dňa 10.01. 2017)

Káblové vedenie VN pod vozovku cesty musí byť v chráničke v hĺbke min. 1,2m a montážne jamy pre pretláčanie musia byť za cestným telesom, min. však 1,5 m od asfaltového okraja vozovky.

Začatie prác v dotyku s cestou II/507 žiadame oznámiť nášmu majstrovi stred. Piešťany, č. Tel 033/7621627. Premávka na ceste II/507 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenia premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

Okresný úrad Piešťany pozemkový a lesný odbor (vyjadrenie č. OU-PN-PLO-2017/009241, zo dňa 22.11. 2017)

Nemá námietky k predloženému zámeru IBV Ratnovce – výstavba 22kV a 1 kV distribučných rozvodov a distribučnej transformačnej stanice v lokalite „Medzi Váhmi“ v katastrálnom území Ratnovce a Banka. Podľa predloženej projektovej dokumentácie realizáciou zámeru dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, preto je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava (stanovisko č. RÚVZ/2017/01795/Ha-HŽP, zo dňa 16.01. 2017) – žiadosti  sa vyhovuje a s návrhom na územné konanie stavby sa súhlasí.

Orange Slovensko, a.s. Bratislava ( vyjadrenie č. BA-1921/2018, zo dňa 27.6. 2018)

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava.

Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TZK iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a.s. a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia. Ďalej pro akýchkoľvek prácach, ktorým môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte :

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PZT priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /pozemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/

- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce,  s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +, - 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepožívali nevhodné náradie ( napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m ) na každú stranu vyznačenej polohy PTZ, okrem  pretlakov.

- Dodržanie zákazu predchádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožnilo prístup k PTZ

- Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivilety nad trasou PTZ

- Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie ( zákrytové dosky, fólia, markery)

- Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel č. 033/7732032, mob. 0907/721 378

- Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami ( vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonávané bez nášho vedomia)

- Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ

Toto vyjadrenie stráca platnosť 28.2. 2019.

MO SR – Agentúra správy majetku, Bratislava (vyjadrenie č. ASM – 77- 3044/2016, zo dňa 21.12. 2016). s realizáciou podľa predloženej dokumentácie súhlasíme.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. (stanovisko Reg.No. 009/I-007 zo dňa 21.06. 2018)

- Stavebné práce je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlášky č. 46/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení. . Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

Podmienky pre uvedenie do prevádzky a podmienky k bezpečnej prevádzke :

- Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov o vydaní odborného stanoviska k dokumentácii oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektronickom skupiny A vykonať úradnú skúšku oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.

Inšpekčný orgán Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby)a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačné inšpekcie).

OTNS, a.s. ako správca optickej siete SWAN, a.s. (vyjadrenie č. 4054/2018 zo dňa 19.06.

2018)

V záujmovom území danej stavby sa nenachádzajú podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s.

S uvedenou investičnou akciou súhlasíme bez pripomienok.

| 11. | Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť ( ust. § 52 ods. 1 zák.č. 71/1967 Zb.) . |
| --- | --- |
| 12. | Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá, resp. ak stavebník pred uplynutím tejto lehoty nepožiada príslušný stavebný úrad o predĺženie platnosti stavebného povolenia. |
| 13. | Stavba nesmie byť užívaná bez kolaudačného rozhodnutia. O jeho vydanie požiada stavebník po ukončení stavby príslušný stavebný úrad. K žiadosti doloží najmä : revízne správy a skúšky geodetické porealizačné zameranie stavby, Geodetický plán zamerania trafostanice Inšpekčný certifikát – osvedčenie Stanovisko – inšpekčná správa zápis o odovzdaní a prevzatí prác doklady o vhodnosti použitých stavebných výrobkov a konštrukčných systémov /certifikáty/. |
| 14. | Stavebník všetky podmienky, za akých mu je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohto stavebného povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť. |
| 15. | Toto stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a účastníkov konania (ust. § 70 zákona č. 50/1976 Zb.). |

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :    v rámci konania neboli  uplatnené   žiadne

námietky.

O d ô v o d n e n i e

Podľa §§ 54 a 55 stavebného zákona – stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Podľa § 58 stavebného zákona – žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. 	Stavebník podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia dňa 20.06. 2018. K žiadosti doložil : 2x projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie, zmluvu o spolupráci, stanoviská dotknutých orgánov (Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, TAVOS a.s Piešťany, Bratislava, Okresný úradu Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Piešťany odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Piešťany, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru ODI Trnava, Správa a údržba ciest TTSK, Trnava, Okresný úradu Piešťany - PLO). Dodatočne doplnili : vyjadrenia : Slovak Telekom, a.s. Bratislava, SPP – distribúcia a.s., Okresný úradu Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Piešťany odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, TSU, š.p. Piešťany,  Orange Slovensko, a.s. Bratislava, OTNS, a.s. Bratislava.

Podľa ust. § 60 stavebného zákona ak predložená žiadosť neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil. S prihliadnutím na uvedené stavebný úrad vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti výzvou č.j. Ocú – 151/2018 – Ba /V zo dňa 27.06. 2018 a súčasne stavebné konanie prerušil. Posledný z požadovaných podklad bol doplnený dňa 08.10. 2018.

Podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona – stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná.

Tunajší stavebný úrad listom č.j. 151/2018 – Ba/OZK zo dňa 09.10. 2018 oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne v súlade s ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho konania a miestneho zisťovania.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa §§ 37,39, 39a a 62 v spojitosti s ust. § 63 stavebného zákona,   ust. § 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a ust. vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných  technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a zistil, že uskutočnením stavby podľa overenej dokumentácie stavby a podmienok určených v tomto stavebnom povolení pre realizáciu stavby, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Podmienky a požiadavky dotknutých orgánov sú zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Námietky účastníkov konania neboli uplatnené.

Správny  poplatok  za vydanie  rozhodnutia  sa  v  zmysle  zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyrubuje vo výške 400 €. Poplatok bol uhradený v hotovosti do pokladne tunajšieho stavebného úradu.

POUČENIE :

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia), na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal (Obce Ratnovce, Ratnovce č. 152, 922 31).

Toto rozhodnutie je možné po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom.

Peter Gogol

starosta obce Ratnovce

Stavebné povolenie sa doručí :

| 01. | Stavebník (2x SP + 1x overená PD) : | Mariposa, s.r.o. Ostrov č. 452 |
| --- | --- | --- |
| 02. | Projektant | : ELPRO V&J, s.r.o. Krajinská cesta 1507/67, Svätý Jur |
| 03. | Účastníci konania doručenie verejnou vyhláškou |
| 04. | Slovenský pozemkový fond, Bratislava |
| 05. | Obec Banka – Stavebný úrad Topoľčianska 23, Banka |
| 06. | Trnavský samosprávny kraj, Trnava |

Na vedomie :  Okresný úrad Piešťany – katastrálny odbor (právoplatné rozhodnutie)

ZSD, a.s. Bratislava

TAVOS, a.s. Piešťany

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava

Slovak Telekom a.s. Bratislava

Krajský pamiatkový úrad, Trnava

Okresný úrad Piešťany – OSŽP

Okresný úrad Piešťany – odbor CD a PK

Okresný úrad Piešťany – pozemkový a lesný odbor

MO SR – Agentúra správy majetku, Bratislava

Správa a údržba ciest TTSK, Trnava

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru – ODI, Trnava

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch

Orange Slovensko, a.s. Bratislava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trnava

kópia :   Obec Ratnovce / spis